Система защиты товаров на стеллажах

с функцией подзарядки планшетных

компьютеров

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

| 1) Описание системы…………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 2) Комплект поставки…………………………………………………… | 3 |
| 3) Технические характеристики и особенности…...……………......... | 3 |
| 4) Подготовка системы к работе……………………………………….. | 4 |
| 5) Эксплуатация системы………………………………………………. | 5 |
| 6) Описание функций индикаторных светодиодов……...…………... | 6 |
| 7) Краткое описание датчиков……………………………………......... | 7 |
| 8) Подключение дополнительных устройств………………………… | 8 |
| 9) Хранение и транспортировка……………………………………….. | 9 |
| 10) Ограничение ответственности……………………………………... | 9 |
| 11) Гарантийные обязательства……………………………………….. | 10 |

1) Описание системы

Система  предназначена для защиты от краж товаров находящихся в открытом доступе. Защита товара осуществляется при помощи датчиков, которые устанавливаются на товар. Датчики присоединяются к блоку охранной сигнализации. При несанкционированном  отсоединении датчиков от товара или обрыве, замыкании соединительного кабеля происходит срабатывание сигнализации. При этом подаются звуковые и световые сигналы. Система может осуществлять подзарядку аккумуляторов планшетных компьютеров. Для защиты товара с использованием функции подзарядки могут применяться датчики D-Fly №6С, №8С и №9С. Блок сигнализации оснащен встроенными аккумуляторами, которые обеспечивают нормальное функционирование системы защиты при пропадании напряжения в питающей сети (220 вольт). Система сама контролирует напряжения зарядки аккумуляторов и старается всегда поддерживать 100 % уровень зарядки.

Состав системы: блок охранной сигнализации, блок питания, пульт дистанционного управления, датчики, заряжающие кабели.

Дополнительно система может комплектоваться светозвуковым оповещателем (сирена), выносным сигнальным светодиодом или цифровым индикатором.

2) Комплект поставки

Блок сигнализации – 1 шт

Блок питания – 1 шт

Пульт дистанционного управления – 1 шт

Кабель с вилкой 220 В – 1 шт

Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Упаковка – 1 шт

3) Технические характеристики и особенности

| Количество подключаемых защитных датчиков | до 16 |
| --- | --- |
| Номинальное сопротивление защитных датчиков | 2,2 Ком |
| Выходное напряжение зарядки | 12 В |
| Звуковое давление, создаваемое пьезоизлучателем | 105 dB |
| Несущая частота пульта дистанционного управления | 433,92 МГц |
| Напряжение питания | 100 – 240 В |
| Потребляемая мощность, не более | 150 Вт |
| Продолжительность работы от встроенной аккумуляторной батареи, не менее | 24 ч |
| Габаритные размеры блока сигнализации | 190х140х45мм |
| Масса (включая массу блока питания), не более | 1300 г |

Имеются следующие технические особенности:

- внешний блок питания;

- пульт дистанционного управления с динамическим кодом;

- индикатор режимов работы;

- индикатор перегрузки по току зарядки;

- защита от перегрузки по току зарядки;

- индикатор состояния встроенной аккумуляторной батареи;

4) Подготовка системы к работе

- Вставить ключ в замок и повернуть его по часовой стрелке на  90º. См. рис 1. Этим самым Вы подключите аккумуляторную батарею, которая при транспортировке отключена в целях сохранения заряда. При этом блок должен подать сначала 1 звуковой сигнал, затем еще 2. После этого верхний светодиод будет мигать зеленым цветом. Это сигнализирует о том, что блок находится в режиме охраны. (Если Вы забыли подключить аккумуляторную батарею, а сразу подключили питание 220В, то через несколько секунд работы на блоке сигнализации загорится желтый светодиод BATT LOW). Вставить штекер блока питания в разъем питания блока сигнализации. Вставить вилку в розетку 220 В.

- Установить на товар необходимые датчики. Подсоединить соответствующий заряжающий кабель. Затем разъем датчика воткнуть в любой свободный разъем на панели блока. Если датчик правильно установлен на товар, то при подключении датчика, блок подаст  3 коротких звуковых сигнала и включит в режиме мигания индикаторный светодиод на датчике.

- Проверить идет ли процесс зарядки. Зарядка должна отображаться на дисплее заряжаемого устройства. Если зарядка не идет, то необходимо убедиться в соответствии заряжающего кабеля модели заряжаемого устройства, а также правильности подключения заряжающего кабеля. В некоторых случаях при одновременной зарядке большого количества мощных планшетных компьютеров (особенно на начальном этапе зарядки) возможна перегрузка блока по мощности. В этом случае сработает защита от перегрузки, напряжение зарядки отключится на 1 минуту и начнет мигать красный светодиод на блоке сигнализации «OVERLOAD». В этом случае необходимо временно отключить часть заряжающих кабелей тем самым уменьшить потребляемый ток. Когда подключенные устройства зарядятся, можно будет подключить заряжающие кабели к оставшимся устройствам.

*АКБ – аккумуляторная батарея

**ДУ – дистанционное управление

Рис 1. Блок охранной сигнализации.

5) Эксплуатация системы

После выполнения пунктов 1 – 3 подготовки системы к работе, система находится в режиме охраны.

В случае срабатывания системы при попытке кражи товара, блок подает громкий звуковой сигнал. А также индикатор режима работы начинает быстро мигать красным цветом.  См. рис.1. Светодиоды на датчиках погаснут, будет светиться только красный светодиод на датчике, который вызвал срабатывание системы. Система при этом продолжает находиться в режиме охраны и контролирует состояние остальных датчиков. Если происходит срабатывание нескольких датчиков одновременно, то светиться будет индикаторные светодиоды на соответствующих датчиках. Звуковой сигнал подается  в течение 1 минуты, после чего блок переходит в обычный режим работы. Если в течение этого времени не была устранена проблема с датчиком, вызвавшим срабатывание системы, то индикаторный светодиод на датчике светиться не будет, и состояние этого датчика контролироваться не будет. Необходимо проверить правильность крепления датчика на товаре. После устранения проблемы система автоматически «увидит» этот датчик и будет контролировать его состояние. При этом блок подаст 3 коротких звуковых сигнала.

Чтобы отключить звуковой сигнал после срабатывания системы, достаточно одного короткого нажатия кнопки на пульте дистанционного управления со значком открытого замка (Рис 2). При этом отключается ТОЛЬКО звук, вся световая индикация сохраняется.

Если необходимо снять систему с охраны, то нужно нажать кнопку со значком открытого замка на пульте дистанционного управления и удерживать ее нажатой в течение 3-х секунд. После этого система подаст 3 звуковых сигнала и перестанет контролировать состояние датчиков. Это бывает нужно, например, продавцу чтобы снять нужный товар с витрины, не вызвав срабатывание системы. Система будет каждые 15 секунд подавать звуковые сигналы, напоминая, что она находится не в режиме охраны. Через 1 минуту система автоматически перейдет в режим охраны. Это сделано для того, чтобы исключить возможность хищения товара по причине забывчивости персонала. (Имеется в виду, что с охраны сняли, а обратно на охрану поставить забыли).

Если же надо поставить на охрану немедленно, не дожидаясь пока пройдет 1 минута, то достаточно нажать кнопку со значком закрытого замка на пульте дистанционного управления. При этом блок подаст 2 звуковых сигнала. Верхний светодиод начнет мигать зеленым цветом. Блок перейдет в режим охраны.

Рис 2. Пульт дистанционного управления.

6) Описание функций индикаторных светодиодов

а) Светодиод «MODE»

- не светится – система находится не в режиме охраны;

- медленно мигает зеленым цветом – система находится в режиме охраны, всё нормально, срабатывания нет;

- быстро мигает красным цветом – система находится в режиме охраны, произошло срабатывание системы.

б) Светодиод «OVERLOAD»

- не светится – нормальный режим работы. Превышения потребляемого тока заряжаемыми устройствами нет;

- мигает – превышение потребляемого тока заряжаемыми устройствами. В этом случае блок сигнализации автоматически отключает зарядку на  заряжаемых устройствах.

в) Светодиод «BATT LOW»

- не светится – напряжение аккумуляторной батареи находится в рабочем диапазоне;

- мигает – низкий уровень напряжения аккумуляторной батареи. Необходимо подключить блок сигнализации к сети 220 В;

- постоянно светится – повышенный уровень напряжения аккумуляторной батареи либо аккумуляторная батарея не подключена. Необходимо проверить положение выключателя аккумуляторной батареи.

г) Светодиод «CHARGE»

- светится – идет процесс зарядки внутренней аккумуляторной батареи блока  сигнализации;

- не светится – зарядка окончена.

6) Краткое описание датчиков

Для защиты планшетных компьютеров обычно используется датчик D-FLY №6С. Этот датчик с магнитным держателем и светодиодным индикатором. Оснащен разъемом для подзарядки и DIP-переключателем режимов работы (Рис. 3).

Разъем для подключения заряжающего кабеля предназначен для подключения кабеля, соответствующего модели заряжаемого устройства.

Переключатель 1 предназначен для включения/выключения функции подачи сигнала тревоги при отключении заряжающего кабеля. В правом по рисунку положении функция выключена, в левом по рисунку положении – включена.

Переключатель 2 в датчике №6 не используется.

Рис 3. Датчик №6С.

7) Подключение дополнительных устройств

К блоку сигнализации можно подключить дополнительные устройства, не входящие в комплект поставки.

а) Внешний сигнальный светодиод

Подключается к соответствующему разъему на блоке сигнализации.

См. рис 1.

Его функции:

- в режиме охраны (при работе от сети 220 В) – постоянно светится;

- в режиме охраны (при работе от внутренних аккумуляторов) – выдает короткие вспышки;

- в режиме срабатывания тревоги – быстро мигает;

- в режиме, когда блок снят с охраны – не светится.

б) Цифровой светодиодный индикатор

Его функции:

- отображение количества датчиков находящихся на охране;

- в случае тревоги индикатор начинает мигать и отображать число датчиков оставшихся на охране (это позволяет легко определить число датчиков вызвавших тревогу)

в) Внешняя сирена

Подключается к соответствующему разъему на блоке сигнализации (см. рис. 1).

Выполняет функции светового и звукового оповещения при срабатывании системы.

г) Внешнее исполнительное устройство

Имеется возможность подключить внешнее маломощное исполнительное устройство или внешнюю сигнализацию. Для этого на блоке имеется выход контактов. Имеется 1 группа переключающих контактов (COM, NO, NC). Максимальная мощность коммутируемой нагрузки – 30 В 1 А.

8) Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке НЕОБХОДИМО отключать аккумуляторную батарею. Для этого надо вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки на 90º. Это необходимо делать, чтобы  не допускать полного разряда аккумуляторной батареи. После полного разряда батарея теряет емкость и полностью уже не восстанавливается. Соответственно сокращается время работы системы от аккумуляторов при перебоях в сети 220 вольт.

9) Ограничение ответственности

ООО "ЕАС-ПРОДАКТ", именуемое далее «Фирма-изготовитель», несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки, монтажа и настройки. Также фирма не несет ответственности за ущерб или упущение прибыли, простои, произошедшие от использования изделия.

10) Гарантийные обязательства

Фирма-изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течение 12 месяцев с момента продажи.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту при:

- наличии механических повреждений;

- повреждениях, вызванных попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

- выходе из строя по вине внешнего источника электропитания;

- попытке ремонта изделия организацией или частным лицом, если они не являются  уполномоченными Фирмой-изготовителем;

Фирма-изготовитель готова выполнить платный ремонт изделия, не подлежащего гарантийному ремонту.

Серийный номер ____________________

Дата продажи  ______________________

Наш адрес: г. Екатеринбург, Металлургов 2

Тел/факс: +7 (343) 231-49-00

Сайт: http:// www.dfly.su

# Footnotes

При использовании соответствующего заряжающего кабеля с преобразователем напряжения

Для получения напряжения 5 Вольт, необходимого для зарядки планшетного компьютера, используется заряжающий кабель с преобразователем напряжения 12 Вольт в 5 Вольт.

На расстоянии 30 см от блока, при работе от сети 220 Вольт.

Для реализации этой функции необходимо, использовать соответствующий заряжающий кабель с поддержкой этой функции. Эту функцию можно реализовать НЕ на всех моделях телефонов (зависит от разъема зарядки, используемого в телефоне).

Используется только в датчике №8С. В датчиках №6С, №9С переключатель может не устанавливаться, т.к. в этих модификациях датчиков он на работу не влияет.

Не совместим с сигнальным светодиодом системы Xtrim