Система защиты товаров на стеллажах

D-Fly

Инструкция по эксплуатации

Оглавление

1) Описание системы…………………………………………………3

2) Комплект поставки………………………………………………..3

3) Подготовка системы к работе……………………………………3

4) Технические характеристики …………………………………...3

4) Эксплуатация системы……………………………………………5

5) Описание функций индикаторных светодиодов……...……….6

6) Подключение дополнительных устройств……………………..7

7) Хранение и транспортировка……………………………………7

9) Ограничение ответственности…………………………………...8

10) Гарантийные обязательства……………………………………8

1) Описание системы

Система D-Fly предназначена для защиты от краж товаров находящихся в открытом доступе. Защита товара осуществляется при помощи датчиков, которые устанавливаются на товар. Датчики присоединяются к блоку охранной сигнализации. При несанкционированном  отсоединении датчиков от товара или обрыве, замыкании соединительного кабеля происходит срабатывание сигнализации. При этом подаются звуковые и световые сигналы. Блок сигнализации оснащен аккумуляторами, которые обеспечивают нормальное функционирование системы защиты при пропадании напряжения в питающей сети (220 вольт). Система сама контролирует напряжения зарядки аккумуляторов и старается всегда поддерживать 100 % уровень зарядки.

Состав системы: блок охранной сигнализации, пульт дистанционного управления, адаптер питания от сети 220 вольт, датчики.

Дополнительно система может комплектоваться внешней сиреной и внешним сигнальным светодиодом.

2) Комплект поставки

Блок сигнализации – 1 шт

Брелок – 1 шт

Сетевой адаптер (220 вольт) – 1 шт

Инструкция по эксплуатации – 1 шт

Упаковка – 1 шт

3) Технические характеристики

Количество подключаемых защитных датчиков…............................до 48 (96)

Номинальное сопротивление защитных датчиков………………………2,2 Ком

Звуковое давление, создаваемое пьезоизлучателем……………………..105 dB

Несущая частота пульта дистанционного управления……………..433,92 МГц

Напряжение питания ……………………………………....................220 В ±10%

Потребляемая мощность, не более ………………………………………....15 Вт

Продолжительность работы

от встроенной аккумуляторной батареи, не менее …………………….……24 ч

Габаритные размеры ……………………………………………..225х165х45 мм

4) Подготовка системы к работе

- Вставить ключ в замок и повернуть его по часовой стрелке на  90º. См. рис 1. Этим самым Вы подключите аккумуляторную батарею, которая при транспортировке отключена в целях сохранения заряда. При этом блок должен подать сначала 1 звуковой сигнал, затем еще 2. После этого верхний светодиод будет мигать зеленым цветом. Это сигнализирует о том, что блок находится в режиме охраны. (Если Вы забыли подключить аккумуляторную батарею, а сразу подключили сетевой адаптер, то через 1 мин работы на блоке сигнализации загорится желтый светодиод). Подключить сетевой адаптер

- Установить на товар необходимые датчики, затем разъем датчика воткнуть в любой свободный разъем на панели блока. Если датчик исправен и правильно установлен на товар, то при подключении датчика, блок подаст  3 коротких звуковых сигнала и включит в режиме мигания подсветку разъема на блоке и индикаторный светодиод на датчике.

Рис1. Блок охранной сигнализации

5) Эксплуатация системы

После выполнения пунктов 1 – 3 подготовки системы к работе, система находится в режиме охраны.

В случае срабатывания системы при попытке кражи товара, блок подает громкий звуковой сигнал. А также индикатор режима работы начинает быстро мигать красным цветом.  См. рис.1. Мигающая подсветка разъемов на блоке гаснет, светится только тот разъем, к которому подсоединен датчик, вызвавший срабатывание системы. На самом датчике тоже светится красный светодиод. Система при этом продолжает находиться в режиме охраны и контролирует состояние остальных датчиков. Если происходит срабатывание нескольких датчиков одновременно, то на блоке подсвечиваются соответствующие разъемы. Звуковой сигнал подается  в течении 1 минуты, после чего блок переходит в обычный режим работы. Если в течении этого времени не была устранена проблема с датчиком, вызвавшим срабатывание системы, то соответствующий разъем на блоке подсвечиваться не будет и состояние этого датчика контролироваться не будет. Необходимо проверить правильность крепления датчика на товаре. После устранения проблемы система автоматически «увидит» этот датчик и будет контролировать его состояние. При этом блок подаст 3 коротких звуковых сигнала.

Чтобы отключить звуковой сигнал после срабатывания системы, достаточно одного короткого нажатия круглой кнопки на брелке. Рис 2. При этом отключается ТОЛЬКО звук, вся световая индикация сохраняется.

Если необходимо снять систему с охраны, то нужно нажать круглую кнопку на брелке и удерживать ее нажатой в течении 3-х секунд. После этого система подаст 3 звуковых сигнала и перестанет контролировать состояние датчиков. Это бывает нужно, например, продавцу чтобы снять нужный товар с витрины, не вызвав срабатывание системы. Система будет каждые 15 сек подавать звуковые сигналы, напоминая, что она находится не в режиме охраны. Через 1 мин система автоматически перейдет в режим охраны. Это сделано для того, чтобы исключить возможность хищения повара по причине забывчивости персонала. (Имеется в виду, что с охраны сняли, а обратно на охрану поставить забыли.)

Если же надо поставить на охрану немедленно, не дожидаясь пока пройдет 1 минута, то достаточно нажать овальную кнопку на брелке. При этом блок подаст 2 звуковых сигнала. Верхний светодиод начнет мигать зеленым цветом. Блок перейдет в режим охраны.

Рис 2. Брелок

6) Описание функций индикаторных светодиодов

а) Светодиод «MODE»

- не светится – система находится не в режиме охраны;

- медленно мигает зеленым цветом – система находится в режиме охраны, всё нормально, срабатывания нет;

- быстро мигает красным цветом – система находится в режиме охраны, произошло срабатывание системы.

б) Светодиод «BATT LOW»

- не светится – напряжение аккумуляторной батареи находится в рабочем диапазоне;

- мигает – низкий уровень напряжения аккумуляторной батареи. Необходимо подключить сетевой адаптер для подзарядки;

- постоянно светится – повышенный уровень напряжения аккумуляторной батареи либо аккумуляторная батарея не подключена. Необходимо проверить положение выключателя аккумуляторной батареи.

в) Светодиод «CHARGE»

- светится – идет процесс зарядки аккумуляторной батареи;

- не светится – зарядка окончена.

7) Подключение дополнительных устройств

К блоку сигнализации можно подключить дополнительные устройства, не входящие в комплект поставки.

а) Внешний индикаторный светодиод

Подключается к соответствующему разъему на блоке сигнализации.

См. рис 1.

Его функции:

- в режиме охраны (при работе от сети 220 В) – постоянно светится;

- в режиме охраны (при работе от внутренних аккумуляторов) – выдает короткие вспышки;

- в режиме срабатывания тревоги – быстро мигает;

- в режиме, когда блок снят с охраны – не светится.

б) Внешняя сирена

Подключается к соответствующему разъему на блоке сигнализации.

См. рис 1.

Выполняет функции светового и звукового оповещения при срабатывании системы.

в) Внешнее исполнительное устройство

Имеется возможность подключить внешнее маломощное исполнительное устройство или внешнюю сигнализацию. Для этого на блоке имеется выход контактов. Имеется 1 группа переключающих контактов (COM, NO, NC). Максимальная мощность коммутируемой нагрузки – 30 В 1 А.

8) Хранение и транспортировка

При хранении и транспортировке НЕОБХОДИМО отключать аккумуляторную батарею. Для этого надо вставить ключ и повернуть его против часовой стрелки на 90º. Это необходимо делать, чтобы  не допускать полного разряда аккумуляторной батареи. После полного разряда батарея теряет емкость и полностью уже не восстанавливается. Соответственно сокращается время работы системы от аккумуляторов при перебоях в сети 220 вольт.

9) Ограничение ответственности

ООО "ЕАС-ПРОДАКТ", именуемое далее «Фирма-изготовитель», несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства и не берет на себя ответственность за качество его установки, монтажа и настройки. Также фирма не несет ответственности за ущерб или упущение прибыли, простои, произошедшие от использования изделия.

10) Гарантийные обязательства

Фирма-изготовитель берет на себя обязательства по гарантийному ремонту изделия в течении 12 месяцев с момента продажи.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту при:

- наличии механических повреждений;

- повреждениях, вызванных попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

- выходе из строя по вине внешнего источника электропитания;

- попытке ремонта изделия организацией или частным лицом, если они не являются  уполномоченными Фирмой-изготовителем;

Фирма-изготовитель готова выполнить платный ремонт изделия, не подлежащего гарантийному ремонту.

Серийный номер ____________________

Дата продажи  ______________________

Наш адрес:

г. Екатеринбург, Металлургов 2

Тел/факс: +7 (343) 231-49-00

E-mail: ??????????????			http:// www.dfly.su

# Footnotes

В зависимости от модификации блока. Имеются модификации на 8, 16, 24, 32, 48 каналов.

При применении Y- разветвителей.

На расстоянии 30 см от блока, при работе от сети 220 вольт.

Не совместим с сигнальным светодиодом системы Xtrim